Opis przedmiotu zamówienia - przyczepa transportowa

1. Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 2500 kg
2. Rok produkcji przyczepy 2024.
3. Wymiary przestrzeni ładunkowej
- długość: 3500 mm
- szerokość: 1800 mm
1. 2 osie hamowne po 1350 kg każda marki KNOTT lub AL-KO.
2. Dyszel w kształcie „V”.
3. Rama stalowa ocynkowana ogniowo ze stali o podwyższonej wytrzymałości.
4. Podłoga ze sklejki antypoślizgowej o grubości min. 15 mm.
5. Koła pod podłogą o wymiarach 195/50 R13C.
6. Uchwyt na koło zapasowe.
7. Przyczepa wyposażona w koło podporowe.
8. Instalacja 12/24V wtyczka 13 PIN.
9. Oświetlenie – lampy zespolone LED.
10. Światła obrysowe przednie i tylne w technologii LED.
11. Uchwyty do mocowania ładunku wyciągane z obrzeża po 3szt. na stronę.
12. Najazdy aluminiowe chowane pod podłogą przyczepy o długości 200 cm.
13. Homologacja UE.
14. Przyczepa przygotowana pod montaż kipra.