1. SYSTEM DOMOFONOWO - PRZYZYWOWY IP Z FUNKCJĄ RAIOWĘZŁA
  1. OPIS SYSTEMU
     Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu w pawilonie E projektuje się system domofonowo - przyzywowy. Odpowiednie wandaloodporne stacje interkomowe zostaną zainstalowane w celach, stacje biurkowe w pomieszczeniu Oddziałowego, Wychowawców oraz stanowisku dowodzenia, interkomy wandaloodporne na wejściach.
     W celach zostaną zainstalowane interkomy wandaloodporne z 6 przyciskami (wezwania oddziałowego, wezwanie wychowawcy, regulacja głośności +/-, włączenie radiowęzła jak i jeden przycisk dodatkowy) oraz sygnalizacyjną LED informującą o stanie urządzenia (czuwanie, rozmowa). Stacje zostaną zainstalowane wpustowo. Interkomy w celach mają posiadać panel frontowy wykonany z min 3mm stali nierdzewnej, kwasoodpornej gatunku 1.4301 i mają posiadać zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi głośnik poprzez zastosowanie drugiej płyty ze stali nierdzewnej z przesuniętymi otworami. Interkom w celi ma być wyposażony w czujnik detekcji otwarcia stacji (odkręcenia panelu frontowego od podłoża zaalarmuje Oddziałowego i Dowódcę o otwarciu). Do każdego interkomu w celi ma zostać podłączony sygnalizator optyczny LED oraz przycisk kasowania wezwania, które zostaną zainstalowane przed wejściem do celi od strony korytarza. Sygnalizator optyczny zostanie aktywowany w momencie wystąpienia wezwania z celi aż do momentu zakończenia rozmowy / zakończenia wezwania. Przycisk kasowania umożliwia zakończenie wezwania nawet bez potrzeby odbierania połączenia głosowego przez Oddziałowego. Rozmowa z interkomu w celi ma się odbywać w trybie głośnomówiącym.
     W celi zabezpieczającej oraz łaźniach zainstalowane zostaną interkomy wandaloodporne z dwoma przyciskami, który zapewnia tą samo funkcjonalność co interkomy w celach bez obsługi radiowęzła.
     W pomieszczeniu oddziałowego zainstalowane zostanie stanowisko Oddziałowego składające się z komputera PC z aplikacją oraz stacją biurkową do prowadzenia rozmów. Na każdym terminalu PC ma zostać zainstalowana aplikacja umożliwiająca Oddziałowemu co najmniej:
  - wizualizację na mapie obiektu stanu interkomów w celach na monitorowanym oddziale,
  - odbieranie wezwań z cel,
  - nawiązywanie i odbieranie połączeń indywidualnych,
  - wykonywanie wywołań grupowych na żywo,
  - aktywowanie przechowywanych w serwerze komunikatów do zdefiniowanych i dynamicznie tworzonych grup stacji interkomowych,
  - włączenie i wyłączenie radiowęzła na oddziale,
  - odbierania alarmu detekcji otwarcia interkomów w celi,
  - prowadzenie nasłuchu audio,
Interkom biurkowy Oddziałowego ma zapewniać prowadzenie rozmów poprzez słuchawkę telefoniczną i w trybie głośnomówiącym przez wbudowany głośnik i mikrofon. Interkom oddziałowego ma posiadać programowalne przyciski skrótowe w liczbie pozwalającej na zaprogramowanie szybkiego wybierania do każdego interkomu, oraz stacji nabiurkowych oddziałowych, wychowawców oraz Dowódcy zmiany w Budynku Administracyjnym. Dodatkowo interkom ma posiadać książkę kontaktów, w której można zapisać kontakt do wszystkich abonentów systemu.
W pomieszczeniach wychowawców zlokalizowane będą interkomy biurkowe ze słuchawką telefoniczną umożliwiający nawiązywanie połączeń z celami mieszkalnymi, Oddziałowymi oraz Dowódcą zmiany.
Przejścia i wejścia na oddziały zostaną zabezpieczone systemem kontroli dostępu. W takich miejscach należy zapewnić możliwość komunikacji głosowej z Oddziałowym (wejścia do oddziałów mieszkalnych oraz wyjścia z nich w kierunku spacerów), stanowiskiem dowodzenia (w przypadku wejścia głównego, na poddasze oraz wyjść z pawilonu usytułowane z tyłu budynku) interkom wandaloodporny. Interkom ma być wykonany z min 2mm stali nierdzewnej, kwasoodpornej gatunku 1.4301. Interkom ma posiadać zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi głośnik poprzez zastosowanie drugiej płyty ze stali nierdzewnej z przesuniętymi otworami i ma posiadać odpowiednią liczbę przycisków wybierania zależną od lokalizacji i możliwych kierunków dzwonienia. Do każdego interkomu zostanie podłączony dodatkowy wandaloodporny przycisk wezwania, który zostanie zamontowany po wewnętrznej stronie przejścia.
Wszystkie stacje interkomowe w celach i interkomy biurkowe będą się komunikowały poprzez sieć LAN z wykorzystaniem protokołu IP. Komunikacja głosowa ma się odbywać za pośrednictwem protokołu VoIP SIP. Stacje interkomowe (w celach, na przejściach i biurkowe) będą zasilane z PoE. Sygnalizatory optyczne LED zasilane mają być napięciem bezpiecznym 12VDC, bezpośrednio z interkomu w celi, dzięki czemu nie ma potrzeby układania dodatkowego okablowania.
System interkomowy ma zapewniać prowadzenie rozmów indywidualnych pomiędzy interkomami biurkowymi, odbieranie wezwań i połączeń z cel, nawiązywanie połączeń do cel. System ma zapewniać możliwość prowadzenia wielu rozmów jednocześnie (prowadzenie rozmowy z jedną celą nie może zablokować możliwości prowadzenia innej rozmowy np. wychowawcy czy psychologa z inną celą, czy na innym oddziale). System ma zapewnić możliwość prowadzenia min 70 jednoczesnych rozmów z uwagi na planowaną rozbudowę systemu w przyszłości. Zapewniona ma być możliwość nadawania komunikatów ze stanowisk oddziałowych do wybranych stacji (zdefiniowanych grup oraz tworzonych dynamicznie) oraz wywołań do wszystkich stacji interkomowych w systemie. System ma zapewniać możliwość stworzenie minimum 100 grup wywołania. System ma zapewniać możliwość jednoczesnej sygnalizacji wezwań nawet ze wszystkich cel w systemie w tym samym czasie.
System ma zapewniać możliwość dystrybucji sygnału radiowęzła poprzez sieć LAN. Dzięki dystrybucji sygnału radiowęzła poprzez sieć LAN nie trzeba instalować osobnych głośników w celi, a także nie ma potrzeby instalacji osobnego systemu nagłośnienia i układania osobnego, okablowania. Unika się także strat jakości sygnału audio występujących na długiej linii. Z każdego interkomu w celi ma być możliwe włączenie i wyłączenie odsłuchu kanału radiowęzła, a także jego regulacja głośności. System ma umożliwiać podłączenie kanału radiowęzłowego i jego jednoczesną dystrybucję. Oddziałowy, ze swojego stanowiska, ma mieć zapewnioną możliwość aktywacji i dezaktywacji kanału radiowęzła na monitorowanym oddziale (oddziałach). Jako sygnał radiowęzła (źródło muzyki) należy wykorzystać sygnał strumieniowany przez serwer nadzorujący pracę Pawilonu C lub sygnał 4 ohm, 8 ohm, 25V, 70V, 100V ze wzmacniacza radiowęzłowego usytułowanego w serwerowni pawilonu A. System ma zapewniać możliwość prowadzenie cichego odsłuchu stacji interkomowych zlokalizowanych w celach ze stanowisk Oddziałowych i Dowódcy – monitorowania audio. Prowadzenie nasłuchu nie może być w żaden sposób sygnalizowane osadzonym np. poprzez zapalenie się diody LED na stacji interkomowej w celi, wydawaniem dźwięków przez głośnik interkomu w celi, czy żaden inny zauważalny dla osadzonego. Cichy nasłuch ma być możliwy do prowadzenia zarówno gdy interkom w celi znajduje się w stanie bezczynności (nie jest prowadzona rozmowa) oraz w stanie aktywnego odsłuchu radiowęzła. Dla zapewnienia najlepszej możliwej zrozumiałości nasłuchu stacje interkomowe w celi mają posiadać niezależną regulację czułości mikrofonu dla normalnej rozmowy (zapewniając brak sprzężeń w trybie głośnego mówienia) oraz dla nasłuchu (maksymalna czułość zwiększy zasięg skutecznego nasłuchu celi).
System ma zapewniać możliwość przekierowania połączeń pomiędzy oddziałami. Przekierowania mają być możliwe do aktywacji manualnie lub automatycznie zgodnie z harmonogramem (np. o ustalonej godzinie). Dzięki temu istnieje możliwość by Oddziałowy mógł obsługiwać więcej niż jeden oddział np. w porze nocnej.
Serwer systemu ma posiadać możliwość przechowywania nagranych komunikatów głosowych informacyjnych, ostrzegawczych i alarmowych. Należy zapewnić możliwość przechowywania dowolnej liczby komunikatów oraz zapewnić na nie minimum 1GB pamięci wewnątrz serwera. Przechowywane komunikaty mają być możliwe do aktywacji automatycznie (w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia, o ustalonej godzinie zgodnie z harmonogramem) oraz manualnie np. aktywowane przez oddziałowego. Aktywacja komunikatów ma być możliwa do wykonania ze stanowisk komputerowych oddziałowych oraz Dowódcy zmiany na stanowisku dowodzenia.
Wszystkie stacje interkomowe w systemie mają być monitorowane. W przypadku wystąpienia uszkodzenia którejkolwiek stacji ma zostać wysłana informacja o tym zdarzeniu na terminale Oddziałowych i Dowódcy Zmiany. Dodatkowo interkomy w celach mają zapewniać możliwość przeprowadzenia testu sprawności akustycznej. Test polega na sprawdzeniu całego toru audio (głośnika i mikrofonu). Informacja o wykryciu uszkodzenia mikrofonu lub głośnika ma zostać przesłana na zdefiniowane stanowiska komputerowe.
Serwer systemu ma umożliwiać zarejestrowanie minimum do 800 abonentów. Rozbudowa ma się odbywać jedynie poprzez aktywację licencji, bez potrzeby rozbudowy serwera od strony sprzętowej.
System ma pracować w układzie redundantnym. Serwer podstawowy oraz serwer redundantny, mają pracować równolegle. W przypadku wystąpienia awarii serwera podstawowego, wszystkie interkomy automatycznie przerejestrują się do serwera rezerwowego (redundantnego). Serwer redundantny zapewnia możliwość realizacji połączeń oraz obsługi wezwań z cel.

Remontowany system zainstalowany w Pawilonie E ma posiadać serwer główny oraz redundantny oraz umożliwiać integrację go z system obecnie używanym w Pawilonie C po przez wykorzystanie połączeń światłowodowych oraz komunikację za pośrednictwem dwukierunkowego interfejsu programowego API, którą zapewnia system w Pawilonie C. Integracja ma zapewniać co najmniej:
  - możliwość nawiązywania i odbierania połączeń głosowych pomiędzy stacjami,
  - możliwość wysyłania i odbierania wezwań z cel, wezwań alarmowych, alarmów wykrycia otwarcia interkomu w celi,
  - możliwość nadzorowania sprawności interkomów,
  - możliwość monitorowania na stanowisku dowódcy wszystkich wezwań
  - możliwość aktywacji i dezaktywacji sygnału radiowęzła
  - możliwość emisji nagranych komunikatów informacyjnych i alarmowych.
System ma umożliwiać integrację z innymi systemami bezpieczeństwa znajdującymi się na obiekcie. Interfejs integracyjny ma być interfejsem programowym zapewniającym dwukierunkową komunikację (wysyłać informacje o zdarzeniach w systemie interkomowym oraz umożliwiać odbieranie informacji / rozkazów z zewnętrznych systemów). Serwer należy dostarczyć wraz interfejsem programowym umożliwiającym przesyłanie informacji o wszystkich możliwych do zarejestrowania w systemie abonentach (należy przewidzieć maksymalną pojemność serwera).
System ma być możliwy do skonfigurowania poprzez sieć LAN. Wraz z systemem należy dostarczyć niezbędne oprogramowanie i/lub klucze sprzętowe (jeżeli producent takie przewiduje) zapewniające możliwość pełnej konfiguracji systemu. Oprogramowanie konfiguracyjne nie może zostać w żaden sposób ograniczone co do ilości możliwych do skonfigurowania stacji / urządzeń, a także funkcjonalności. Dostarczone oprogramowanie konfiguracyjne nie może posiadać żadnych ograniczeń czasowych. Konfiguracja systemu powinna się odbywać bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania producenta np. poprzez przeglądarkę internetową.
System ma umożliwiać rejestrację rozmów prowadzonych przez abonentów systemu. Dostęp do przeglądania nagrań ma być zabezpieczony loginem i hasłem. Wyszukiwanie rozmów ma być możliwe wg daty i czasu oraz po numerze nagrywanej stacji.
Wszystkie aktywne elementy systemu tj. serwer komunikacyjny, serwer nagrywania rozmów, interkomy, mają być w pełni kompatybilne ze sobą.
Wraz z systemem mają zostać dostarczone switch komputerowe niezbędne do działania systemu. Należy przewidzieć odpowiednią ilość portów ethernetowych oraz budżet PoE niezbędny dla poboru mocy wszystkich stacji interkomowych i pozostałych elementów.
Na potrzeby zapewnienia pracy systemu w przypadku awarii zasilania należy przewidzieć odpowiednie zasilacze UPS. W szafie RACK ma zostać zainstalowany zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie serwerów oraz switch w Pawilonie E. Należy przewidzieć zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania na czas 90 minut. Każde stanowisko komputerowe Oddziałowych będzie wyposażone w zasilacz UPS o mocy 850VA.

Na obiekcie zostaną zainstalowane następujące elementy systemu:
  - Serwer interkomowy podstawowy i redundantny wraz z kompletem licencji – 1 kpl.
  - Interkom biurkowy IP oddziałowego – 4 szt.
  - Terminal PC z aplikacją wizualizująca dla oddziałowego – 4 kpl.
  - Wandaloodporny Interkom Więzienny IP z 6 przyciskami, podtynkowy – 81 kpl.
  - Wandaloodporny Interkom Więzienny IP z 2 przyciskami, podtynkowy – 3 kpl.
  - Wandaloodporny Interkom IP z 1 przyciskiem, podtynkowy – 12 kpl.
  - Przycisk kasowania, podtynkowy – 84 kpl.
  - Sygnalizator optyczny LED – 84 kpl.
  - Wandaloodporny przyciski otwarcia do interkomu, podtynkowy – 12 szt.
  - Switche PoE do RACK
  - Zasilacz UPS do RACK – 1 szt.
  - Zasilacz UPS 850VA – 4 szt.
  1. WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU
     System ma zapewniać minimum poniższe funkcje:
  - Wezwania z celi
    Po naciśnięciu przycisku na interkomie w celi zostanie zainicjowane wezwanie z celi z prośbą o połączenia z oddziałowym; wezwanie wyświetlane jest w aplikacji na PC u oddziałowego, w danym momencie może być wiele aktywnych wezwań z różnych cel, tworząc system nieblokowalny; oddziałowy ma mieć możliwość oddzwonienia do celi lub skasowania wezwania;
  - Połączenia indywidualnej
    Połączenie indywidualne pomiędzy stacjami w systemie;
  - Połączenie z wychowawcą
    Po naciśnięciu przycisku na interkomie w celi zostanie zainicjowane połączenie do wychowawcy;
  - Wywołania grupowe
    Terminale oddziałowych i stacje biurkowe mają mieć możliwość nadania komunikatu do zaprogramowanej grupy stacji (interkomów, głośników);
  - Wywołanie ogólne
    Terminale mają mieć możliwość nadania komunikatu do wszystkich stacji w systemie (interkomów, głośników);
  - Wywołanie grupowe dynamiczne
    Terminale oddziałowych mają mieć możliwość nadania komunikatu do dynamicznie utworzonej grupy stacji (interkomów, głośników);
  - Odpowiedź na wywołanie
    Stacje mają możliwość odpowiedzenia na wywołanie grupowe lub ogólne. Dzięki temu po wywołaniu można nawiązać połączenie indywidualne z osobą, która wygłaszała komunikat;
  - Połączenia zewnętrzne
    Stacje mają możliwość wybierania oraz odbierania połączeń z podłączonych zewnętrznych systemów telekomunikacyjnych;
  - Przekierowania połączeń
    Wywołania oraz połączenia mogą być przekierowywane automatycznie lub manualnie zarówno w trakcie dzwonienia jak i w trakcie trwającej rozmowy;
  - Aplikacja do zarządzania dla Oddziałowych
    Na terminalach komputerowych Oddziałowych ma znajdować się aplikacja zapewniająca graficzną wizualizację stanu podłączonych do systemu interkomów. Wizualizacja ma odzwierciedlać aktualny stan elementów systemu i ich rozmieszczenie na rzucie obiektu w tym stan prowadzonych rozmów, detekcji otwarcia interkomu, uszkodzenia elementów systemu, stanu przekaźników;
  - Monitorowanie większej liczby oddziałów
    Terminale komputerowe mają umożliwiać monitorowanie większej liczby oddziałów. Możliwe jest monitorowanie oddziałów w różnych pawilonach.
  - Monitorowanie audio – cichy nasłuch celi
    Z terminalu oddziałowego będzie możliwe prowadzenie cichego nasłuchu celi. Fakt prowadzenia nasłuchu nie będzie sygnalizowane zapaleniem się diody LED na stacji interkomowej w celi, a także nie będzie powodować wydawania dźwięków przez głośnik interkomu w celi;
  - Detekcja otwarcia interkomów w celach
    W przypadku aktywacji alarmu otwarcia interkomu system zaalarmuje Oddziałowego oraz Dowódcę Zmiany o sabotażu interkomu.;
  - Obsługa radiowęzła
    Stacje w celach mają mieć możliwość odsłuchu radiowęzła. Przesyłanie sygnału audio będzie się odbywać poprzez sieć LAN. Źródło radiowęzła zostanie podłączone poprzez interfejs Audio; Z poziomu aplikacji oddziałowego, Oddziałowy ma możliwość aktywacji lub dezaktywacji nadawania radiowęzła na oddziale.

  1. ELEMENTY SYSTEMU
    1. Serwer komunikacyjny (podstawowy oraz redundantny)
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Zapewniać możliwość rejestracji co najmniej 800 abonentów;
  - Zapewniać możliwość co najmniej 100 jednoczesnych połączeń;
  - Obsługiwać połączenia audio jak i audio-video;
  - Obsługiwać co najmniej następujące kodeki głosowe: g.711a, g.711u, g.722, g.726, OPUS g.729A;
  - Obsługiwać co najmniej następujące kodeki video: H.263, H.264;
  - Obsługiwać minimum 25 pokoi konferencyjnych w trybie duplex;
  - Posiadać zintegrowany rejestr połączeń;
  - Zapewniać możliwość przechowywania w wewnętrznej pamięci nielimitowanych ilościowo komunikatów głosowych (informacyjnych i alarmowych), na potrzeby systemu należy przewidzieć minimum 1Gb przestrzeni dyskowej w serwerze;
  - Zapewniać monitorowanie sprawności urządzeń tzw. monitoring linii;
  - Posiadać rejestr aktualnie zarejestrowanych urządzeń oraz urządzeń wyrejestrowanych; rejestr ma być dostępny dla administratora systemu poprzez przeglądarkę internetową; dostęp do rejestru ma wymagać uwierzytelnienia;
  - Umożliwiać integrację z systemami firm trzecich za pośrednictwem dwukierunkowego interfejsu programowego;
  - Umożliwiać implementację systemu redundantnego;
  - Umożliwiać implementację systemu nagrywania rozmów;
  - Umożliwiać sieciowanie wielu serwerów;
  - Umożliwiać podłączenie analogowego sygnału audio;
  - Umożliwiać dystrybucje poprzez sieć IP kanałów rozgłoszeniowych;
  - Posiadać zabezpieczony interfejs webowy do konfiguracji systemu;
  - Posiadać zaimplementowaną obsługę funkcji harmonogramu;
  - Posiadać zaimplementowaną obsługę funkcji tabeli translacji;
  - Zapewniać co najmniej następujące funkcje telekomunikacyjne: połączenie indywidualne, wywołanie grupowe, wywołanie ogólne, oddzwonienie, dystrybucja radiowęzła, przekierowanie połączeń, przejecie połączenia, połączenia konferencyjne, kolejkowanie połączeń lub wybór rozmówcy z wielu połączeń, IVR, dzwonienie na grupy sekwencyjne, dzwonienie do grupy abonentów;

    1. Interkom biurkowy IP
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Posiadać minimum 7” kolorowy, dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości min 1024x600px;
  - Posiadać wbudowany głośnik i mikrofon;
  - Posiadać słuchawkę telefoniczną;
  - Posiadać fizyczną klawiaturę numeryczną;
  - Posiadać fizyczny przycisk wyciszenia mikrofonu, włączenia trybu głośnomówiącego;
  - Posiadać przyciski regulacji głośności; regulacja głośności powinna uniemożliwiać całkowite wyciszenie urządzenia;
  - Posiadać minimum 50 programowalnych przycisków pamięci z obsługą sygnalizacji;
  - Umożliwiać prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym jak i przez słuchawkę telefoniczną;
  - Obsługiwać zasilanie z PoE;
  - Obsługiwać protokół SIP;
  - Obsługiwać kodeki głosowe g.711a, g.711μ, g.722, OPUS;
  - Umożliwiać przesyłanie obrazu w formatach rozdzielczości: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P
  - Stacja nie może posiadać zintegrowanej kamery video; opcjonalna kamera może zostać dołączona do urządzenia poprzez port USB;
  - Umożliwiać prowadzenie video-połączeń z wykorzystaniem dodatkowej kamery USB;
  - Umożliwiać nagrywanie prowadzonych rozmów; nagrania powinny być przechowywane w pamięci wewnętrznej;
  - Posiadać co najmniej 2 porty ethernetowe RJ45;

    1. Terminal Komputerowy
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Zapewniać graficzną wizualizację (na planie obiektu) stanu elementów systemu (z możliwością edycji przez administratora systemu);
  - Umożliwiać zarządzanie połączeniami w tym co najmniej:
    - odbierać wezwania z cel;
    - nawiązywać połączenia do cel;
    - umożliwiać przekierowanie połączenia;
    - umożliwiać prowadzenie cichego odsłuchu interkom w celi;
    - umożliwiać włączenie i wyłączenie nadawania radiowęzła;
    - umożliwiać nadawanie komunikatu „na żywo” na indywidualny interkom;
    - umożliwiać nadawanie komunikatu „na żywo” na zdefiniowaną grupę interkomów;
    - umożliwiać nadawanie komunikatu „na żywo” na dynamicznie utworzoną grupę interkomów;
    - umożliwiać nadawanie komunikatu zapisanego w pamięci serwera na indywidualny interkom;
    - umożliwiać nadawanie komunikatu zapisanego w pamięci serwera na zdefiniowaną grupę interkomów;
    - umożliwiać nadawanie komunikatu zapisanego w pamięci serwera na dynamicznie utworzoną grupę interkomów;
  - Umożliwiać odbieranie połączeń telefonicznych jak i realizację funkcji żądań połączenia;
  - Komunikować się poprzez sieć IP;
  - Posiadać min 21” monitor z wbudowanymi głośnikami;
  - Posiadać myszkę i klawiaturę;
  - Posiadać system operacyjny Windows 11 Profesional PL;
  - Posiadać procesor o wydajności niezbędnej do płynnej pracy komputera i aplikacji
  - Posiadać pamięć RAM w ilości niezbędnej do płynnej pracy komputera i aplikacji (min 8Gb);

    1. Wandaloodporny Interkom Więzienny z 6 przyciskami
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Posiadać panel frontowy wykonany z 3 mm stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301;
  - Posiadać głośnik i mikrofon zabezpieczony przed aktami wandalizmu;
  - Zapewniać stopień ochrony min IP-65;
  - Posiadać zaokrąglone krawędzie panelu frontowego uniemożliwiające skaleczenie;
  - Posiadać 1 przycisk wezwania oddziałowego z diodą sygnalizacyjną LED;
  - Posiadać 2 przyciski regulacji głośności (+ / -);
  - Posiadać przycisk włączenia / wyłączenia / zmianę kanału radiowęzła;
  - Posiadać wbudowany czujnik otwarcia stacji (sabotaż);
  - Posiadać min 1 port ethernet 10/100 Mbps
  - Posiadać 1 przycisk połączenia z wychowawcą;
  - Posiadać 1 przycisk zapasowy;
  - Być zasilany z PoE;
  - Umożliwiać podłączenie zewnętrznego sygnalizatora optycznego LED i zapewniać dla niego zasilanie 12VDC;
  - Umożliwiać podłączenie zewnętrznego przycisku kasowania;
  - Posiadać wbudowany wzmacniacz mocy klasy D o mocy minimum 10W;
  - Komunikować się poprzez sieć IP;
  - Obsługiwać protokół SIP;
  - Obsługiwać kodeki głosowe g.711a, g.711μ, g.722;
  - Obsługiwać funkcję detekcji hałasu;
  - Obsługiwać funkcję testu sprawności akustycznej interkomu (sprawności głośnika i mikrofonu);
  - Obsługiwać funkcję cichego nasłuchu – monitorowania audio z regulowaną czułością mikrofonu dla pracy w trybie monitorowania audio;
  - Posiadać min 2 przekaźniki;
  - Umożliwiać sterowanie przekaźnikami za pomocą protokołu Modbus TCP i Modbus UTP,
  - Umożliwiać przechowywanie co najmniej 60 komunikatów audio w pamięci urządzenia;
  - Zapewniać co najmniej następujące tryby pracy: rozmowa, Push-To-Talk, odsłuch, paging, broadcast, alarmowy, odtwarzanie wgranych w pamięć interkomu plików WAV;
  - Obsługiwać co najmniej następujące algorytmy kasowania echa akustycznego: AEC, attenuate;

    1. Wandaloodporny Interkom Więzienny z 2 przyciskami
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Posiadać panel frontowy wykonany z 3 mm stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301;
  - Posiadać głośnik i mikrofon zabezpieczony przed aktami wandalizmu;
  - Zapewniać stopień ochrony min IP-65;
  - Posiadać zaokrąglone krawędzie panelu frontowego uniemożliwiające skaleczenie;
  - Posiadać 1 przycisk wezwania oddziałowego z diodą sygnalizacyjną LED;
  - Posiadać 1 przycisk połączenia z drugim oddziałowym lub Dowódcą zmiany;
  - Posiadać wbudowany czujnik otwarcia stacji (sabotaż);
  - Posiadać min 1 port ethernet 10/100 Mbps;
  - Być zasilany z PoE;
  - Umożliwiać podłączenie zewnętrznego sygnalizatora optycznego LED i zapewniać dla niego zasilanie 12VDC;
  - Umożliwiać podłączenie zewnętrznego przycisku kasowania;
  - Posiadać wbudowany wzmacniacz mocy klasy D o mocy minimum 10W;
  - Komunikować się poprzez sieć IP;
  - Obsługiwać protokół SIP;
  - Obsługiwać kodeki głosowe g.711a, g.711μ, g.722;
  - Obsługiwać funkcję detekcji hałasu;
  - Obsługiwać funkcję testu sprawności akustycznej interkomu (sprawności głośnika i mikrofonu);
  - Obsługiwać funkcję cichego nasłuchu – monitorowania audio z regulowaną czułością mikrofonu dla pracy w trybie monitorowania audio;
  - Posiadać min 2 przekaźniki;
  - Umożliwiać sterowanie za pomocą protokołu Modbus TCP i Modbus UTP,
  - Umożliwiać przechowywanie co najmniej 60 komunikatów audio w pamięci urządzenia;
  - Zapewniać co najmniej następujące tryby pracy: rozmowa, Push-To-Talk, odsłuch, paging, broadcast, alarmowy, odtwarzanie plików WAV;
  - Obsługiwać co najmniej następujące algorytmy kasowania echa akustycznego: AEC, attenuate;
    1. Sygnalizator optyczny LED
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Zapewniać sygnalizację optyczną za pomocą bardzo jasnych diod LED w kolorze pomarańczowym lub czerwonym;
  - Zapewniać minimum trzy tryby sygnalizacji optycznej: stałe świecenie, mruganie szybkie, mruganie wolne;
  - Posiadać zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem;
  - Być zasilany napięciem bezpiecznym 12VDC bezpośrednio z interkomu, max pobór prądu nie większy niż 50mA;

    1. Przycisk kasowania
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Wandaloodporny przycisk z kwadratową płytką 80x80mm;
  - Płyta ze stali nierdzewnej;
  - Przyciski o średnicy minimum 16 mm;

    1. Wandaloodporny interkom
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Posiadać panel frontowy wykonany z 2 mm stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301;
  - Posiadać głośnik i mikrofon zabezpieczony przed aktami wandalizmu;
  - Zapewniać stopień ochrony min IP-65;
  - Posiadać zaokrąglone krawędzie panelu frontowego uniemożliwiające skaleczenie;
  - Posiadać przycisk wezwania z diodą sygnalizacyjną LED;
  - Posiadać min 1 port ethernet 10/100 Mbps;
  - Być zasilany z PoE;
  - Posiadać wbudowany wzmacniacz mocy klasy D o mocy minimum 10W;
  - Komunikować się poprzez sieć IP;
  - Obsługiwać protokół SIP;
  - Obsługiwać kodeki głosowe g.711a, g.711μ, g.722;
  - Posiadać min 2 przekaźniki;
  - Posiadać min 8 wejść cyfrowych;
  - Umożliwiać sterowanie za pomocą protokołu Modbus TCP i Modbus UTP;
  - Zapewniać co najmniej następujące tryby pracy: rozmowa, Push-To-Talk, odsłuch, paging, broadcast, alarmowy;
  - Obsługiwać co najmniej następujące algorytmy kasowania echa akustycznego: AEC, attenuate;
    1. Switch ethernetowy z PoE
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Posiadać porty RJ45 PoE+ 10/100Mbps;
  - Posiadać 2 gigabitowe porty RJ45 oraz 2 gigabitowe porty SFP;
  - Posiadać budżet mocy PoE wystarczający do zasilenia urządzeń sieciowych
  - Obsługiwać PoE: 802.3af/at;
  - Być zasilany 100-240V AC, 50/60Hz;
  - Być przeznaczony do montażu w szafie RACK 19”;

    1. Zasilacz UPS – szafa RACK
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Zapewniać podtrzymanie zasilania dla systemu przez okres 90 minut;
  - Być przeznaczony do montażu w szafie RACK 19”;
    1. Zasilacz UPS 8 – oddziałowi, stanowisko dowodzenia
       Ma spełniać minimum poniższe wymagania:
  - Zapewniać moc pozorną min 800VA;
  - Zapewniać moc skuteczną min 500W;

  1. INSTALACJA
     W ramach zadania Wykonawca ma dostarczyć, zamontować i uruchomić system domofonowo – przyzywowy (z funkcją radiowęzła). Projektowany system ma pracować z wykorzystaniem istniejącej sieci komputerowej LAN. Od szafy serwerowej do każdego interkomu w systemie została ułożona sieć LAN z wykorzystaniem przewodu F/UTP. Należy wykorzystać połączenie sieciowe - światłowodowe pomiędzy budynkiem administracyjnym a Pawilonem E. Dla interkomów , które mają mieć podłączone dodatkowe akcesoria (przycisk kasowania, sygnalizator optyczny) powinno zostać ułożone okablowanie bezpośrednio od interkomu do przycisku oraz lampki. W szafie serwerowej znajduje się gniazdko zasilania 230VAC na potrzeby systemu.
  2. GWARANCJA
     Wszystkie elementy systemu mają być objęte 24 miesięczną gwarancja producenta. Podczas okresu gwarancji, w przypadku zgłoszenia usterki serwis Wykonawcy ma przybyć na obiekt i usunąć zgłoszone usterki w przeciągu 3 dni roboczych. W przypadku, gdy usterka jest spowodowana uszkodzeniem urządzenia serwis zabierze uszkodzone urządzenie do naprawy, a na czas trwania naprawy zapewni urządzenie zastępcze.